SRST20XP模拟量的使用

# 关键词

20XP 模拟量

# 模拟量输入

A B C D是4个模拟量输入的公共端，地址分别是AIW0 AIW2 AIW4 AIW6. 中间的2M是4个模拟量输入的公共端。4个模拟量输入可以是电压或者电流，默认电压。

模拟量输入电压和电流的切换设置：

SM33.0置1，可以把A B两个通道切换为电流，置0，A B两个通道切换为电压。

SM33.1置1，可以把C D两个通道切换为电流，置0，C D两个通道切换为电压。

# 模拟量输出

VO(I0)是第一个模拟量输出,地址是AQW0，V0输出电压，I0输出电流。

V1(I1)是第二个模拟量输出,地址是AQW2，V1输出电压，I1输出电流。

V和I不能同时使用。

2M是两个模拟量输出的公共端。

比如第一个通道需要用到电压输出，第二个通道需要用到电流输出，则第一个通道接线V0和2M，第二个通道接I1和2M。